## Slide 1
确定性日循环储能优化模型
已知数据与离散
附件1
电价、负荷、光伏
已知电价与供需预测
10分钟为一个时段
全天等间隔划分
净负荷能量（kWh）
负荷扣除光伏
按时段换算电量
144个决策时段
145个储能状态点
目标：全天购电费用最小
联合确定各时段购电与储能安排
供需能量平衡
电力供给满足负荷、充电与弃光
储能递推
按充放电效率逐段更新储电量
充放电互斥与功率上限
充电与放电不同时发生，功率受限
容量边界
储电量始终处于允许范围
日初与日末库存相同，充放电状态互斥
初末库存共同优化，充放电量均为电网侧电量
MILP求解
SciPy / HiGHS
求解最优调度
购电、充电与放电
弃光及储电量轨迹
物理核验与结果输出
能量守恒、SOC边界
充放电功率与互斥
弃光上限、非负性
费用复算与Excel回读
result1.xlsx
表1、表2
完整调度明细
基线与下界对照
无储能基线
净需求缺口由电网补足
LP松弛下界
与MILP目标值比较
评估储能节费效果，并核对最优性下界
能量变量单位：kWh；第一问允许弃光，不设售电与紧急购电；各约束共同组成可行域