## Slide 1
阶段1 已知输入与离散
阶段2 日循环确定性 MILP
阶段3 求解与基线对照
阶段4 物理核验与结果输出
附件1
已知输入
时间校验
与整理
已知电价、负荷与光伏预测
144个决策时段
145个SOC状态点
供需平衡
储能递推
SOC与功率边界
充放电互斥
弃光不超光伏
不设紧急购电
SciPy / HiGHS 求解主 MILP
最优调度轨迹
购电、充放电
弃光与SOC
无储能基线
LP松弛下界
费用差值
逐时物理核验
守恒、SOC边界
功率上限与互斥
费用独立复算
144行回读
表1、表2输出
result1.xlsx
表1、表2
调度轨迹
购电费用
Notes: 第一问技术路线图。视觉样式与第二问、第三问、第四问保持一致，但流程内容按第一问真实解题思路重构。来源：建模思路/题目分析报告.md第一问模型合同；建模思路/四问整体建模思路.md；代码/q1_solution.py；代码/results/q1/第一问结果审核.md。第一问把附件1中的电价、负荷和光伏发电预测视为已知输入，先校验144个十分钟时段并计算净负荷，再以Δt=1/6小时将功率换算为电量。模型决策为普通购电g、充电c、放电d、弃光w、145个储电量状态E以及充放电互斥二元变量z，目标是最小化全天普通购电费。约束包括供需能量平衡、储能递推、储能1200—10800kWh边界、充放电功率上限5000kW、充放电互斥、弃光不超过光伏可用电量，并加入E0=E144的日循环条件；共同初末储电量由模型优化，不固定为6000kWh。第一问不设置第二问的五倍紧急购电，也不售电。求解采用SciPy/HiGHS MILP，同时计算无储能基线和LP松弛下界；结果再独立核验逐时守恒、SOC边界、功率、互斥、闭环和费用，并回读Excel。当前结果审核报告记录费用35118.598589元、初末储电量8550kWh、MILP与LP下界差约1.46e-11元。图中只呈现方法链，不重跑求解；结束时标与效率口径以项目合同和结果审核报告为准。输出result1.xlsx、表1、表2和完整调度明细。