## Slide 1
阶段1 数据输入与离散
阶段2 日循环确定性 MILP
阶段3 求解与对照
阶段4 核验与输出
附件1
原始数据
result1.xlsx
表1、表2
调度轨迹
购电费用
电价、负荷与光伏预测
已知输入
已知电价与供需预测
已知电价与供需预测
十分钟离散
每段十分钟
每段十分钟
净负荷能量
负荷扣除光伏后换算电量
负荷扣除光伏后换算电量
144个决策时段
145个SOC状态点
购电费用目标
最小化全天购电费用
最小化全天购电费用
能量守恒
电力供给满足负荷、充电与弃光
电力供给满足负荷、充电与弃光
储能递推
按充放电效率逐段更新库存
按充放电效率逐段更新库存
容量与功率边界
储电量与充放电功率均受上下限约束
储电量与充放电功率均受上下限约束
日循环与充放电互斥
初末库存相同，充电与放电互斥
初末库存相同，充电与放电互斥
日循环确定性 MILP
SciPy / HiGHS
MILP求解
净需求缺口由电网补足
净需求缺口由电网补足
最优方案与基线
费用差值对照
互斥约束
弃光上限
非负性
独立复算购电费用
并回读144行结果
表1、表2
完整调度明细
result1.xlsx
已知预测条件下的日循环储能优化；初末库存闭环；不设紧急购电与售电；结果经物理约束与费用复算
Notes: 第一问技术路线图重构版。保留第一至第四问统一的白底、蓝色标题、灰色虚线分区、黑色节点框和箭头线宽，但按第一问真实求解链路重新组织为左向右流程。
来源：C:/Users/sss/Desktop/国赛/建模思路/题目分析报告.md；C:/Users/sss/Desktop/国赛/建模思路/四问整体建模思路.md；C:/Users/sss/Desktop/国赛/代码/q1_solution.py；C:/Users/sss/Desktop/国赛/代码/results/q1/第一问结果审核.md。
模型输入为附件1中的电价、负荷和光伏预测，144个十分钟区间，Δt=1/6小时。决策变量为普通购电g、充电c、放电d、弃光w、储电量E和充放电互斥二元变量z。目标为最小化全天普通购电费用。
模型包含供需能量平衡、SOC递推、储能1200—10800kWh边界、5000kW充放电功率上限、充放电互斥、弃光不超过光伏可用量和E0=E144日循环约束。共同初末库存由模型优化，不固定为6000kWh；第一问不设紧急购电和售电。
求解采用SciPy/HiGHS MILP，并计算无储能基线与LP松弛下界。结果审核报告记录购电费用35118.598589元、初末储电量8550kWh、MILP与LP下界差约1.46e-11元。图中公式框采用PowerPoint原生OMML，Fallback仅用于旧版兼容显示。