## Slide 1
第三问 多时刻预报驱动的购电调整与滚动反馈
零点：生成初始计划与执行所需的库存价值
历史负荷与零点光伏预报
只使用当时可获得的信息
条件净负荷分位预测
光伏插值与历史净误差校准
日前线性规划
八十分位需求与分时电价
输入本策略日初库存
初始有效购电计划
三状态动态规划计算库存价值
日内发布时刻：只调整尚未执行的购电计划
六、十二、十八时
读取最新预报与当前库存
更新条件预测和三状态误差模型
多分位线性规划生成调整候选
冻结已执行时段
保留原计划作为不调整候选
动态规划比较候选
综合调整费与预期紧急购电费
选定有效计划及对应库存价值
保持原计划时，仍使用更新后的预测与库存价值
每十分钟：读取实测并执行
当前净负荷与实际库存
结合有效计划和库存价值选择动作
富余时段
优先充电
余量弃用
缺口时段
择优放电
紧急购电补足
按实际充放电更新库存
逐时记录，日末库存传递至次日
到启用的预报时刻，携带实际库存进入下一次调整
结算与验证：保留每次调整的完整账本
分别记录初始购电与紧急购电
逐笔记录增购、撤销退款及违约费
独立复算费用与物理约束
核对计划重放和库存连续
结果表保存后回读
第三问结果表与逐时轨迹
八种更新组合及固定计划对照
逐时轨迹与逐笔交易记录
分时电价已知；更新预报、计划调整与十分钟执行按时间先后衔接；跨日库存连续