## Slide 1
原始
数据
特征
构造
调度
方案
与
费用
阶段1 分位数预测
阶段2 日前计划
阶段3 随机动态规划
阶段4 SOC 跨日接续
LightGBM
分位数回归
净负荷
直接预测
负荷与光伏
分别预测
预测中心修正
MAE 择直接或分开
历史残差校准与排序
4 个 6 时段块校准
净负荷分位预测
1 月预热启动
6000 kWh 起
2 月 1 日达 10800
80 分位净需求
分时电价
输入实际日初库存
日前线性规划
最小化购电费用
满足储电量边界
限制充放电功率
全天购电计划
日内不再修改
三状态误差模型
按上下阈值划分类别
估计状态转移
全局平滑与局部修正
类内加权误差样本
每类最多 7 个
终端价值参数验证
依据一月验证期择定
Bellman 递推
161 点网格
最小化预期应急费
日内反馈执行
每十分钟读取实测
富余时优先充电
缺口时放电并紧急购电
更新储电量
计入充放电损耗
日末库存传递至次日
逐日费用核算
普通购电按分时电价
紧急购电按五倍电价
费用与约束核验
物理与跨日衔接复核
日内每10分钟执行反馈控制；日末库存作为次日日初库存，不重置、不强制每日首末相等