## Slide 1
第二问：概率净负荷预测与随机动态规划调度方法
第一阶段｜日前 0:00：仅凭历史信息确定全天购电计划
第二阶段｜日内：每 10 分钟闭环的反馈控制
全天购电计划固定不变
1
历史信息与特征构造
只使用当日之前的数据：时段与星期周期、昨日与上周同刻、近 3 日与 7 日滚动统计，共约 25 维特征
2
LightGBM 分位数回归
每日拟合 7 个模型，输出 0.20 / 0.50 / 0.65 / 0.80 / 0.90 分位及负荷、光伏中位数；样本按时间指数加权
3
预测中心修正与分时段校准
以 1 月 15—21 日 MAE 选择预测中心（本次为分开预测）；按 4 个 6 小时块做残差分位校准，排序消除分位交叉
4
固定 80 分位日前线性规划
以第八十分位净需求为输入，最小化购电费用；满足库存与功率约束，输出全天普通购电计划。
5
三状态误差模型与转移矩阵
标准化误差按上下阈值分为三态；全局计数平滑，再用相邻时段局部计数修正；类内最多七个加权样本。
6
联合 Bellman 递推与反馈执行
在库存网格上计算价值函数，终端价值设为零；每十分钟读取实测，富余时充电或弃用，缺口时择优放电并紧急购电。
执行口径与边界条件
储电量与充放电功率受边界约束，计入充放电损耗；紧急购电按五倍电价结算。决策只用当前与过去观测，日末库存连续传递至次日。
输出结果
全天普通购电计划、充放电轨迹、紧急购电记录、逐时库存与逐日费用，用于全年账单核算与方案对比。
数据来源：附件 1 分时电价、附件 2 负荷与光伏实际功率；对应第二问完整重跑方案
1 / 1