## Slide 1
每日0:00：依据历史信息制定当日计划
历史信息与特征构造
当日前负荷与光伏
日历、滞后与滚动统计
LightGBM 分位预测
负荷、光伏分别预测
净负荷直接分位预测
预测中心修正与校准
历史残差分时段校准
分位排序消除交叉
日前计划：线性规划
80分位、分时电价
输入当日实际初始库存
输出全天固定购电计划
三状态误差模型
估计 Markov 转移
每类最多7个加权样本
随机动态规划
固定计划
每10分钟读取实测
实际净负荷与电池库存
计算净需求与计划之差
储能反馈执行
库存递推与跨日衔接
日末库存作为次日日初
不重置、不强制日循环
下一时段
费用核算与结果验证
逐日累计
共同物理约束
储电量：1200–10800 kWh
充、放电功率上限：5000 kW；效率均为90%
仅当前观测用于执行，未来实测不进入决策
Notes: 依据当前第二问完整重跑方案，而非历史 SARIMA—CVaR 版本。
来源：C:/Users/sss/Desktop/国赛/建模思路/第二问_完整重跑_具体解法与结果.md
源码：C:/Users/sss/Desktop/国赛/代码/实验/q2_fresh_20260912/fresh_engine.py
第二问：当日0:00普通购电计划固定；固定分时电价来自附件1。净负荷是实际负荷减实际光伏；10分钟电量=功率/6。预测中心在1月验证中选择分开预测，并保留直接预测的分位间距。主方案LP与DP终端系数均为0。DP使用三状态Markov转移、每类最多7个样本和60kWh库存网格；富余优先充电，缺口选择放电后由5倍电价紧急购电补齐。当前区间平均功率即时可测属于执行假设。当前模型不宣称全局多阶段最优。1月1日初始6000kWh，1月预热；正式评价2月1日至12月31日，库存跨日连续。