## Slide 1
第四问 随机电价下的联合预测、双分支调度与真实结算
共同输入与联合模型：预测价用于规划，历史配对样本用于动态规划
已核验的第二、三问预测
历史负荷、光伏与真实电价
因果电价预测
仅使用已完成时段的价格
在允许的发布时间更新
净负荷与价格误差配对
保留同一历史样本的对应关系
构造带权联合情景
九状态联合模型
净负荷与价格类别共同描述状态
估计转移概率与类内样本
4-2：继承第二问，普通购电计划全天固定
零点净负荷分位预测
零点预测价与本策略日初库存
零点线性规划
确定全天普通购电计划并冻结
九状态联合动态规划
在固定计划下计算库存价值
综合未来需求与电价的不确定性
每十分钟反馈执行
读取当前净负荷、真实价与库存
富余充电；缺口择优放电并补购
4-3：继承第三问，日内预报更新并允许调整
零点条件净负荷与预测价
线性规划制定初始购电计划
六、十二、十八时
更新光伏预报与价格预测
重新构建联合误差模型
选定剩余时段计划及库存价值
每十分钟按当前实测反馈执行
更新库存并逐笔记录调整
生成调整候选并保留原计划
联合动态规划评价各候选
比较调整费与预期紧急购电费
按发布时刻重复更新；已执行时段始终冻结
共同结算与核验：交付后按附件四真实电价逐笔结算，库存跨日连续
按交付时段真实电价结算
固定计划核算普通费与紧急费
可调整计划另逐笔计入调整净费
独立核验账单与物理约束
能量守恒、库存边界与跨日连续
逐笔计划重放及结果表回读
对照与敏感性分析
八种更新组合、价格点预测对照
指定日期与离散精度检查
固定计划与可调整计划结果表
逐时轨迹、逐笔账本
费用分解与方案对照
未来真实电价不进入计划或候选评价；当前真实价在执行时揭示；两条策略分别维护自身库存